## Slide 1
研究方案
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
01 / 12
PHOTOVOLTAIC GLASS
激光烧蚀—薄膜沉积
协同制备功能光伏玻璃
TiO₂ 微纳界面 · 防雾 · 自清洁 · 高透光
先构筑结构，再赋予功能
研究微纳结构保持与薄膜生长的协同机制
科研项目汇报 | 研究设计与实施路径
Notes: 本汇报基于用户上传的《光伏2 根据框架.docx》整理。定位为研究方案，尚无本项目实验结果。模板文件超出工具32MiB读取限制，使用自制蓝色科研版式，未冒用北京科技大学原模板。所有图形均为示意。

## Slide 2
户外污染与凝露，削弱光伏玻璃的有效透光
研究背景 | 从光学损失出发，构建多功能表面
立项依据
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
02 / 12
粉尘沉积
遮挡与吸收
水汽凝露
雾滴引起光散射
功能界面
透明水膜 + 光催化
应用牵引：降低污染损失与清洗频次，保持长期光学性能
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 3
研究切入点：先结构化，再可控沉积
已有技术提供基础；工艺次序带来新的界面科学问题
立项依据
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
03 / 12
激光微纳加工
结构可调，亲水性与光散射相互制约
磁控溅射 TiO₂
膜厚可控，功能依赖晶相与表面化学
激光：预构筑微纳结构
TiO₂ 靶材
溅射：可控沉积功能膜
本项目：激光 → 薄膜
核心缺口：TiO₂ 能否覆盖并保留微纳结构，同时维持高透光？
文献概述依据所附 Word；其中引文信息不完整，本页不采用未核实的定量性能。
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 4
以四项性能协同，定义优化目标
目标为拟验证指标；性能必须在相同测试条件下比较
研究目标
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
04 / 12
结构—功能
协同优化
超亲水
水接触角 ≤10°，争取接近 0°
高透光
400–1100 nm 透过率不低于原玻璃
防雾 / 自清洁
凝露铺展 + 光催化 + 亲水冲洗
稳定 / 耐久
耐磨、耐水、UV 与循环稳定性
高透光与防雾、自清洁为联合目标；最终评价需同时报告透过率与雾度。
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 5
关键科学问题：找到“结构保持—有效覆盖”的窗口
粗糙度与膜厚共同决定润湿、催化及光学表现
科学问题
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
05 / 12
覆盖不足
功能位点不足
结构保持
连续薄膜 + 保留起伏
优先探索区域
过度填平
微纳结构优势减弱
结构尺度 → 成核与界面 → 晶相与润湿 → 光催化 / 光学性能
形貌与厚度仅作概念示意；最佳窗口需通过实验确定。
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 6
技术路线：由表面构筑走向结构—性能关联
以表征和性能反馈，迭代激光参数与沉积条件
研究方案
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
06 / 12
1
基底准备
低铁超白光伏玻璃
清洗与基线测量
2
激光烧蚀
功率 / 速度 / 间距
构筑微纳结构
3
TiO₂ 沉积
溅射条件 / 膜厚
必要时后处理
4
结构表征
SEM / AFM / XRD / XPS
形貌、晶相、化学状态
5
功能评价
润湿 / 防雾 / 光催化
透过率 / 雾度 / 耐久
6
关联与优化
结构保持 × 功能表现
筛选最优工艺窗口
后处理需兼顾 TiO₂ 活性与玻璃基底、微纳结构稳定性，不预设固定退火温度。
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 7
双变量设计：激光结构 × TiO₂ 膜厚
先筛选低散射结构，再开展复合参数优化
实验设计
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
07 / 12
激光：预构筑微纳结构
TiO₂ 靶材
溅射：可控沉积功能膜
激光功率 / 能量密度
扫描速度 · 间距 · 次数
溅射功率 · Ar/O₂ 比例
沉积时间 · 基底温度
建议膜厚梯度
20 nm
40 nm
60 nm
80 nm
100 nm
20–100 nm 为初始探索范围；约 60 nm 仅作起始点，高折射率 TiO₂ 单层不保证增透。
Notes: Word 提到用四分之一波长估算55–63nm。该估算不能直接证明高折射率TiO₂在空气/玻璃上减反，因此这里仅将约60nm设为实验起始点，必须结合透射、反射和雾度验证。

## Slide 8
四组对照，分离激光与薄膜的贡献
在同批基底与相同测量条件下，比较单独作用和复合效应
实验设计
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
08 / 12
G0
原始玻璃
G1
仅激光
G2
仅 TiO₂
G3
激光 + TiO₂
判据：联合评价四组结果；用双因素设计检验交互效应
Notes: G3优于G1或G2本身并不足以严格证明协同。建议对关键指标进行重复测量，报告误差，并使用激光×薄膜双因素设计或相应模型检验交互项。透过率与接触角等指标的方向不同，需采用恰当评价。

## Slide 9
防雾机理：从离散雾滴转向连续透明水膜
超亲水表面促进冷凝水铺展，降低雾滴引起的光散射
预期机理
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
09 / 12
普通玻璃
离散雾滴 → 界面散射
复合功能表面
水滴铺展 → 连续水膜
验证：热蒸汽 / 冷热循环 → 观察清晰度、铺展时间与雾度变化
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 10
自清洁机理：光催化分解 + 亲水冲洗
有机污染与颗粒污染分别评价，避免用单一实验代替实际表现
预期机理
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
10 / 12
光照激发 TiO₂
hν
e⁻
h⁺
活性物种 → 有机污染降解
光催化通道
染料降解：设置暗吸附、
空白及光照对照
亲水冲洗通道
人工粉尘 + 定量冲洗
比较残留污染与透光恢复
TiO₂ 活性取决于晶相、表面化学与光谱；此处为预期机理，不代表已验证。
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 11
建立证据链，同时约束三项技术风险
微观表征回答“为什么”，性能测试回答“是否有效”
评价与风险
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
11 / 12
形貌 / 结构
SEM · AFM · 膜厚
覆盖程度与粗糙度
晶相 / 化学
XRD · XPS
TiO₂ 晶相与表面羟基
功能 / 光学
接触角 · 防雾 · 催化
UV-Vis · Haze
结合 / 耐久
划痕 · 胶带 · 摩擦
浸水 · UV · 冷热循环
风险与应对
散射过强
降低烧蚀强度，优化结构尺度
结构被填平
减小膜厚，控制沉积覆盖
光催化活性不足
优化氧分压与后处理条件
Notes: 依据上传Word整理的拟开展研究。页面示意图不表示真实实验观测；目标指标需实验验证。

## Slide 12
实施路径与预期贡献
按阶段建立工艺窗口，最终回到结构—性能关系
研究计划
光伏玻璃功能界面研究 / 研究方案 · 示意图非实验数据
12 / 12
01
文献与激光筛选
建立低散射结构窗口
02
TiO₂ 沉积
确定成膜与活性条件
03
复合参数优化
结构尺度 × 膜厚
04
性能与机理
建立形貌—功能联系
05
耐久评价
验证稳定性与失效
06
关联与总结
形成结构—性能模型
预期贡献：揭示先激光、后沉积体系中的结构保持与界面协同规律
感谢各位老师指导 · 敬请批评指正
Notes: 阶段安排未给出具体月数，避免凭空编造进度。预期贡献：工艺次序、结构保持与多功能关联。附Word中的文献仅列“科学网/MDPI”等来源，作者、题名、DOI缺失；正式开题前需补齐核实。